## Slide 2
R1
R2
rbe
R3
小信号模型
输入电阻
输出电阻

## Slide 3
输入输出电阻测试
输入电阻测量：断开负载电阻，在输入端接入一个与输入电阻相近的电阻，测量分压
输出电阻测量：先测试空载输出，再接入负载电阻，测试输出

## Slide 4
增益测试
将上图中，负载开路，测试输出信号

## Slide 5
故障检测测试
故障类型 | 故障原因 | 现象
R1开路 | 基极静态电压为零，三极管截止 | 输出为电源轨
R2开路 | 基极电流极小，故此时上的压降比较小，静态工作点向上偏移 | 射极电流较大使输出直流偏置大幅减小，出现底部失真
R3开路 | 电路的集电极与射级之间没有直流通路 | 输出的交直流分量均为零
R4开路 | 射级没有直流通路 | 输出为电源轨
R1短路 | 静态偏置达到了电源轨，射级电流极大，输出波形的直流偏置较小 | 放大倍数缩小，交流输入电阻变为零
R2短路 | 基极电压变为零，三极管截止 | 输出为电源轨
R3短路 | 输出直接连接到电源轨 | 输出为一个+12V的直流电平，没有交流成分
R4短路 | 基极电流变大，三极管达到饱和的导通电流，集电极与射级之间的压降极小 | 输出的交流成分底部失真，直流成分接近零
C1开路 | 输入信号无法进入放大电路 | 输出只有静态直流成分，无交流成分
C2开路 | 电路增益大幅度减小 | 使输出交流分量减小，直流分量不变
C3开路 | 上限截止频率变大 | 通频带变宽
C1翻倍 | 由它决定的零点频率会降低到一半 | 输入原零点频率点的信号，输出响应会变大
C2翻倍 | 由它决定的零点频率提高到两倍 | 通过比较200KHz频点的增益变化即可判断
C3翻倍 | 使上限截止频率变低 | 通过比较200KHz频点的增益变化即可判断
故障类型 | 故障原因 | 现象
R1开路 | 基极静态电压为零，三极管截止 | 输出为电源轨
R2开路 |  | 射极电流较大使输出直流偏置大幅减小，出现底部失真
R3开路 | 电路的集电极与射级之间没有直流通路 | 输出的交直流分量均为零
R4开路 | 射级没有直流通路 | 输出为电源轨
R1短路 | 静态偏置达到了电源轨，射级电流极大，输出波形的直流偏置较小 | 放大倍数缩小，交流输入电阻变为零
R2短路 | 基极电压变为零，三极管截止 | 输出为电源轨
R3短路 | 输出直接连接到电源轨 | 输出为一个+12V的直流电平，没有交流成分
R4短路 | 基极电流变大，三极管达到饱和的导通电流，集电极与射级之间的压降极小 | 输出的交流成分底部失真，直流成分接近零
C1开路 | 输入信号无法进入放大电路 | 输出只有静态直流成分，无交流成分
C2开路 | 电路增益大幅度减小 | 使输出交流分量减小，直流分量不变
C3开路 | 上限截止频率变大 | 通频带变宽
C1翻倍 | 由它决定的零点频率会降低到一半 | 输入原零点频率点的信号，输出响应会变大
C2翻倍 | 由它决定的零点频率提高到两倍 | 通过比较200KHz频点的增益变化即可判断
C3翻倍 | 使上限截止频率变低 | 通过比较200KHz频点的增益变化即可判断
具体细节自行思考

## Slide 6
注意事项
输入信号幅值不宜过大，由DDS生成的激励源需要添加衰减电路
为了使得输入信号测量更准确，需要进行放大
测量行为不能对电路本身造成影响，需要利用单位放大电路隔离
关于C1的测量也可以尝试利用大幅度的单位阶跃信号观察阶跃响应实现